## Slide 1
WORKSHOP · ESP32 · 6 ชั่วโมง
MangoBox
วัดแก๊สเอทิลีน และพิสูจน์ว่าเอทิลีนเร่งการสุกของผลไม้
เครื่องวัดความสุกใช้จริง (METER) + ชุดทดลองพิสูจน์เหตุ–ผล (LAB) ในบอร์ดเดียว
วิทยากร ผศ.ดร.สัญชัย เอียดปราบ (ESCE, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา)
ผู้เข้าอบรม ครูและนักเรียน โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (ทีมแพรกษาวิชาการ ครั้งที่ 31)
วันที่ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2569 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

## Slide 2
ภาพรวม
วันนี้เราจะได้สร้างและเข้าใจอะไรบ้าง
ประกอบ "กล่องวัดเอทิลีน"
ระบบปิดที่วัดระดับแก๊สเอทิลีนได้จริง ด้วย ESP32-S3 + เซ็นเซอร์ 3 ตัว
เข้าใจ "เอทิลีน"
ฮอร์โมนแก๊สที่ "เร่ง" ให้ผลไม้สุก และวิธีวัดด้วยเซ็นเซอร์แก๊ส SGP30 (TVOC)
ใช้จริง + ทำโครงงาน
โหมด METER คัดผลไม้ได้ทันที · โหมด LAB ทดลอง 4 กล่องพิสูจน์เหตุ–ผล
เก็บข้อมูล + นำเสนอ
บันทึกหลายวัน พล็อตกราฟความสัมพันธ์ พร้อมไปแข่งแพรกษาวิชาการ

## Slide 3
วิทยาศาสตร์เบื้องหลัง
เอทิลีน — "ฮอร์โมนการสุก" ของผลไม้
เกิดอะไรขึ้นเมื่อผลไม้สุก?
ผลไม้ปล่อยแก๊ส เอทิลีน (C₂H₄) ออกมาเอง
เอทิลีนเป็นตัวเร่ง/สั่งให้ผลไม้สุกต่อ — ยิ่งสุกยิ่งปล่อยมาก (autocatalytic)
พร้อมกันนั้น แป้ง → น้ำตาล, เปลือกเปลี่ยนสี เขียว → เหลือง, เนื้อนิ่มลง
"ผลไม้ 1 ลูกสุก ทำให้ลูกข้าง ๆ สุกตาม" คือเอทิลีนกำลังทำงาน
เราวัดอะไรได้บ้าง?
กลิ่น/แก๊สที่ระเหย
→ SGP30 (TVOC, ppb)
สีเปลือกที่เปลี่ยน
→ เซ็นเซอร์สี (TCS34725)
อุณหภูมิ/ความชื้น
→ BME280 (ตัวแปรร่วม)

## Slide 4
หัวใจของการทดลอง
ทำไมต้องเป็น "ระบบปิด" (Closed Chamber)?
ปัญหา
เอทิลีนจากมะม่วง 1 ลูกมีปริมาณน้อยมาก
ถ้าวัดในที่โล่ง แก๊สจะฟุ้งหายไปทันที
เซ็นเซอร์แทบจับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้
วิธีแก้: ขังแก๊สให้เข้มข้นขึ้น
1
ขังในกล่อง/ถุงพลาสติกใส
แก๊สสะสมเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ วัดค่าความต่างได้ชัด
2
ใส่พัดลมจิ๋วกวนอากาศ
ค่าเซ็นเซอร์นิ่งและสม่ำเสมอทั่วทั้งกล่อง
3
เทียบกับ "กล่องเปล่า" (control)
เห็นชัดว่าค่าที่สูงขึ้นมาจากผลไม้จริง
4
เพิ่มสารดูดซับเอทิลีน (KMnO₄)
ทดลองได้ว่าตัวดูดซับช่วยชะลอการสุกจริงไหม

## Slide 5
สถาปัตยกรรมระบบ
ภาพรวมระบบ: เซ็นเซอร์ → สมอง → แสดงผล
SGP30
แก๊ส TVOC (ppb)
TCS34725
สีเปลือก
BME280
อุณหภูมิ/ชื้น
I2C bus
ESP32-S3
อ่านค่า · คำนวณ · WiFi
จอ OLED
แสดงค่า real-time
Serial Plotter
กราฟ + บันทึก CSV
Dashboard WiFi
ดูจากมือถือ

## Slide 6
อุปกรณ์
ทำความรู้จักเซ็นเซอร์ในกล่อง
SGP30
แก๊ส TVOC
I2C 0x58
วัดสารระเหยรวม (พร็อกซี่ของเอทิลีน) เป็น ppb + eCO2
TCS34725
เซ็นเซอร์สี
I2C 0x29
อ่านค่า RGB ของเปลือก — ช่องทางที่ชัวร์ที่สุด
BME280
อุณหภูมิ/ชื้น
I2C 0x76
ใช้ชดเชยค่าแก๊สให้แม่นขึ้น + เป็นตัวแปรร่วม
OLED 0.96"
จอแสดงผล
I2C 0x3C
SSD1306 แสดงค่าและแถบความสุกแบบเรียลไทม์

## Slide 7
เจาะลึกเซ็นเซอร์แก๊ส
SGP30 กับค่า "TVOC (ppb)" ที่ต้องเข้าใจ
SGP30 ให้ค่าอะไร
TVOC (ppb)
  ปริมาณสารระเหยรวมในอากาศ — อากาศสะอาด ≈ 0 ppb
  ผลไม้สุกปล่อยสารระเหยมาก → ตัวเลขยิ่งสูง
eCO2 (ppm) — ของแถม
  เป็นค่า "ประมาณ" จากไฮโดรเจน ไม่ใช่ CO₂ จริง
ข้อควรระวัง (สำคัญมาก)
อุ่นเครื่อง 15 วินาที
  ช่วงแรกจะขึ้น 0 ppb เสมอ — เป็นเรื่องปกติ
ต้องมี Baseline ถึงจะแม่น
  โปรแกรมเก็บ/คืนค่าให้อัตโนมัติ (ทุก 1 ชม.)
  ครั้งแรกควรเสียบทิ้งไว้ ~12 ชม. (burn-in)

## Slide 8
หัวใจของโปรเจกต์
แยก "เหตุ" ออกจาก "ผล" — ห้ามรวมกัน!
เราจะพิสูจน์ว่า เอทิลีน (เหตุ) เป็นตัวเร่งการสุก (ผล) จึงต้องวัดสองอย่างนี้แยกกันเป็นคนละค่า
เหตุ
ตัวแปรต้น
ระดับแก๊สเอทิลีน
วัดด้วย SGP30 → TVOC (ppb)
ยิ่งมีเอทิลีนมาก ค่ายิ่งสูง
เร่งให้เกิด
ผล
ตัวแปรตาม
อัตราการสุก (%/วัน)
วัดด้วย TCS34725 → สีเปลี่ยนเร็วแค่ไหน
ไม่ใช่ "ความสุก ณ จุดเดียว"
ถ้าเอาสีกับแก๊สมารวมเป็นคะแนนเดียว = เอา "เหตุ" ปนกับ "ผล" แล้วจะพิสูจน์ความสัมพันธ์ไม่ได้เลย

## Slide 9
หนึ่งกล่อง สองการใช้งาน
โหมด METER (ใช้จริง) และโหมด LAB (โครงงาน)
เซ็นเซอร์ชุดเดียวกัน ข้อมูลชุดเดียวกัน — ต่างกันแค่ "จะเอาไปตอบคำถามอะไร"
METER
เอาไปใช้จริง
"มะม่วงลูกนี้กินได้หรือยัง?"
รวมสี (60%) + แก๊ส (40%) เป็นคะแนนเดียว
จอโชว์: ความสุก 0–100% + ดิบ / พอดี / งอม
ใช้คัดผลไม้ ตรวจก่อนกิน / ก่อนส่งขาย
LAB
ทำโครงงาน
"เอทิลีนเร่งการสุกจริงไหม?"
แยกเหตุ (เอทิลีน) กับ ผล (การสุก) — ไม่รวมกัน
จอโชว์: ETHYLENE | RIPE + อัตราการสุก
ใช้ทดลอง 4 กล่อง เก็บข้อมูลข้ามวัน
สลับโหมด: กดปุ่ม BOOT ค้าง 2 วินาที (ปุ่มนี้มีอยู่บนบอร์ดแล้ว ไม่ต้องต่อเพิ่ม) · CSV ส่งออกครบทุกคอลัมน์เสมอ ไม่ว่าอยู่โหมดไหน

## Slide 10
การเชื่อมต่อ
I2C: สายสองเส้น ใช้ร่วมกันทุกตัว
ทำไม I2C สะดวก
ใช้แค่ 2 สายข้อมูล: SDA และ SCL
อุปกรณ์ทุกตัวต่อขนานบนสายเดียวกัน
แยกกันด้วย "ที่อยู่ (address)" ที่ไม่ซ้ำ
เพิ่มเซ็นเซอร์ได้ง่าย ไม่ต้องเดินสายใหม่
ESP32-S3: SDA = GPIO8, SCL = GPIO9
ที่อยู่ (address) ของแต่ละตัว
อุปกรณ์ | หน้าที่ | Address
TCS34725 | สี | 0x29
OLED | จอ | 0x3C
SGP30 | แก๊ส | 0x58
BME280 | อุณหภูมิ/ชื้น | 0x76/0x77
ถ้าตัวไหนหาไม่เจอ ใช้สเก็ตช์ i2c_scanner เช็กสายได้

## Slide 11
ลงมือต่อวงจร
การต่อสาย: ราง (+)/(–) และบัส I2C
3V3
GND
SDA (8)
SCL (9)
ESP32-S3
SGP30
TCS
BME
เซ็นเซอร์ทุกตัวต่อ 4 สายเหมือนกัน: VCC→3V3, GND→GND, SDA→GPIO8, SCL→GPIO9
ตารางต่อสาย (สรุป)
ขาเซ็นเซอร์ | → ESP32
VCC | 3V3
GND | GND
SDA | GPIO8
SCL | GPIO9
พัดลม (คุม) | GPIO10*
* พัดลมต่อผ่านทรานซิสเตอร์ ไม่ต่อกับ GPIO ตรง ๆ

## Slide 12
จากการทดสอบจริง
5 กับดักที่จะเจอแน่นอน — รู้ไว้ก่อน
ทั้งหมดนี้เจอจริงตอนทดสอบ ไม่ใช่ทฤษฎี — เตรียมใจไว้ จะไม่เสียเวลาหน้างาน
1
USB CDC On Boot = Enabled
ถ้าไม่เปิด → Serial Monitor เงียบสนิท
(เจอบ่อยสุด นักเรียนจะนึกว่าโค้ดพัง)
2
RGB LED อยู่ GPIO48 ไม่ใช่ 38
บอร์ดโคลนย้ายขา และต้องใช้
neopixelWrite() ไม่ใช่ digitalWrite()
3
อย่าเชื่อ begin() — โกหกได้!
SSD1306.begin() คืน true ทั้งที่ไม่ได้ต่อจอ
→ ต้องเช็ก I2C ACK เอง
4
ชื่อไลบรารี ≠ ชื่อไฟล์ .h
Adafruit_Sensor.h ต้องค้นว่า
"Adafruit Unified Sensor"
5
สายหลวม = ปัญหาอันดับ 1
อาการ: เจอบ้างไม่เจอบ้าง
→ Wire.setClock(50000) ช่วยได้เยอะ
บทเรียนวิศวกรรมที่สำคัญที่สุดของวันนี้
"อย่าเชื่อสิ่งที่คนอื่นเขียนมา — ตรวจสอบเอง"
ไลบรารีบอกว่า OK ไม่ได้แปลว่ามันทำงานจริง — วิศวกรที่ดีตรวจสอบด้วยตัวเองเสมอ

## Slide 13
วิธีเรียนวันนี้
สร้างทีละชั้น — ไม่ใช่แจกโค้ดก้อนเดียว
แต่ละขั้นเพิ่มของใหม่ทีละอย่าง ทดสอบให้ผ่านก่อน แล้วค่อยไปขั้นถัดไป
1
Blink
บอร์ดไหว
2
I2C Scan
เจอเซ็นเซอร์
3
BME280
อุณหภูมิ/ชื้น
4
OLED
มีจอแล้ว
5
สี
→ %ความสุก
6
แก๊ส
เห็นเอทิลีนพุ่ง!
7
พัดลม
สั่งงานจริง
8
METER
รวมร่าง
9
LAB
แยกเหตุ-ผล
10
WiFi
ดูบนมือถือ
ห้ามข้าม STEP 6 — เป็นขั้นเดียวที่นักเรียน "เห็นกับตา" ว่าผลไม้ปล่อยแก๊สจริง · ทุกไฟล์มี "ลองเล่นดู" + คำถามท้ายโค้ด

## Slide 14
หัวใจของอัลกอริทึม
วัด "อัตราการสุก" ไม่ใช่ความสุก ณ จุดเดียว
อัตราการสุก (%/วัน) = ความสุกที่เพิ่มขึ้น (จากสี) ÷ จำนวนวันที่ผ่านไป
ความสุกจากสี (ใช้สีล้วน ๆ)
แปลง RGB → Hue (องศาสี)
เขียว (~120°) = ดิบ 0%
เหลือง (~55°) = สุก 100%
ไม่เอาค่าแก๊สมาปน เพราะแก๊สคือ "เหตุ"
สิ่งที่เราต้องการเห็น
ระดับเอทิลีน →
อัตราการสุก
C
B
A
A มีเอทิลีนสูงสุด → สุกเร็วสุด | C ถูกดูดซับ → สุกช้าสุด

## Slide 15
แผนการอบรม
กำหนดการ 6 ชั่วโมง (09:00 – 16:00)
เวลา | กิจกรรม
09:00–09:30 | วิทยาศาสตร์: เอทิลีนเร่งการสุก + ระบบปิด + ภาพรวมบันได 10 ขั้น + กับดัก 5 ข้อ
09:30–10:15 | STEP 1–2: ตั้งค่า IDE (USB CDC + PSRAM!), RGB LED, I2C Scan — ต้องเจอครบ 4 ตัว
10:15–11:00 | STEP 3–4: อ่าน BME280 → แสดงผลบนจอ OLED
11:00–12:00 | STEP 5: เซ็นเซอร์สี → คำนวณ %ความสุกด้วยตัวเอง (Hue)
12:00–13:00 | พักกลางวัน (เตรียมกล่องกล้วยสุกไว้ให้แก๊สสะสม)
13:00–13:50 | STEP 6: วัดแก๊ส! ปิดกล่อง → เห็น TVOC ไต่ขึ้นกับตา (ห้ามข้าม)
13:50–14:20 | STEP 7: พัดลม + ทรานซิสเตอร์ (สั่งงานโลกจริง)
14:20–15:00 | STEP 8: รวมร่างเป็นเครื่องวัดความสุก แล้วลองวัดมะม่วงจริง
15:00–15:40 | STEP 9–10: โหมด LAB (แยกเหตุ-ผล) + WiFi Dashboard
15:40–16:00 | จัดกล่อง A/B/C/D + วางแผนเก็บข้อมูล 3–5 วัน + ถาม-ตอบ
Core (ต้องเสร็จ): STEP 1–6 และ 8 · Stretch (ถ้าทัน): STEP 7, 9, 10 — ทำต่อที่โรงเรียนได้

## Slide 16
การทดลองหลัก
4 กล่อง พิสูจน์ว่า "เอทิลีนเร่งการสุก"
คำถามวิจัย: ถ้าเพิ่ม/ลดเอทิลีนในกล่อง มะม่วงจะสุกเร็วขึ้น/ช้าลงจริงไหม?
A
มะม่วง + กล้วยสุกงอม
เพิ่มเอทิลีน
เอทิลีนสูงสุด
→ สุกเร็วที่สุด
B
มะม่วงอย่างเดียว
control (ตัวเทียบ)
เอทิลีนปกติ
→ สุกปกติ
C
มะม่วง + KMnO₄
ดูดซับเอทิลีน
เอทิลีนต่ำสุด
→ สุกช้าที่สุด
D
กล่องเปล่า
baseline เซ็นเซอร์
ไม่มีเอทิลีน
→ ไม่มีการสุก
ถ้าได้ผล เอทิลีน: A > B > C และ อัตราการสุก: A > B > C ไปในทางเดียวกัน = พิสูจน์สำเร็จ

## Slide 17
วางแผนเก็บข้อมูล
แก๊สเห็นวันนี้ — แต่ "การสุก" ต้องรอหลายวัน
นี่คือจุดที่ทีมส่วนใหญ่พลาด: ถ้าเก็บข้อมูลแค่วันเดียว จะพิสูจน์ "อัตราการสุก" ไม่ได้
วันนี้ (13 ก.ค.)
ประกอบ + เห็นเอทิลีน
พุ่งใน 10–20 นาที
วัน 2–3
กดปุ่ม BOOT บันทึก
วันละครั้ง เวลาเดิม
วัน 4–5
สีเริ่มต่างกันชัด
ระหว่างกล่อง A/B/C
23–26 ก.ค.
แข่งแพรกษาวิชาการ
พร้อมกราฟหลายวัน
กติกาให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ
บันทึกเวลาเดิมทุกวัน (เช่น 09:00)
วางกล่องที่เดิม อุณหภูมิใกล้เคียงกัน
วัดสีจุดเดิมของผลเดิมทุกครั้ง
ข้อจำกัดที่ต้องเขียนในรายงาน
SGP30 วัด "สารระเหยรวม (TVOC)" ไม่ใช่เอทิลีนเพียว ๆ — เป็นพร็อกซี่
เชื่อการ "เปรียบเทียบระหว่างกล่อง" ไม่ใช่ตัวเลขสัมบูรณ์
กรรมการชอบทีมที่บอกข้อจำกัดตัวเองได้

## Slide 18
จุดขายของโปรเจกต์
ทำวิทยาศาสตร์ก่อน แล้วเอาผลไปสร้างเครื่องมือ
สองโหมดไม่ได้แยกกันอยู่ — มัน "ป้อนกันเอง" เป็นวงจร นี่คือเรื่องเล่าที่ทำให้โปรเจกต์โตกว่างานประกวดทั่วไป
1
โหมด LAB
ทดลอง 4 กล่อง เก็บข้อมูล
หลายวัน ได้กราฟเหตุ–ผล
2
คาลิเบรตเกณฑ์
รู้ว่ามะม่วงพันธุ์นี้
"สุกพอดี" ที่ Hue เท่าไร
3
โหมด METER
เครื่องวัดที่แม่นขึ้น
เพราะอิงข้อมูลจริง ไม่ใช่เดา
เก็บข้อมูลเพิ่ม → ปรับเกณฑ์ให้แม่นขึ้นอีก (วนซ้ำได้เรื่อย ๆ)
เล่ากับกรรมการว่า: "เราไม่ได้เดาเกณฑ์ เราทดลองหาเกณฑ์เอง แล้วเอาไปทำเป็นเครื่องมือใช้จริง"

## Slide 19
ต่อยอดสู่ AI
เพิ่มกล้อง + TinyML — และของลับที่เรามีอยู่แล้ว
จุดตายของโปรเจกต์ AI โรงเรียนทั่วไปคือ "การ label ข้อมูล" — เด็กต้องเดาเองว่ารูปไหนสุก ข้อมูลเลยมั่ว
แต่ MangoBox มีของที่คนอื่นไม่มี: เซ็นเซอร์บอกความสุกเป็นตัวเลขอยู่แล้ว → ถ่ายรูปพร้อมกัน = ข้อมูล "ติดป้ายตัวเองอัตโนมัติ"
1
เก็บชุดข้อมูล
กล้องถ่ายรูป + เซ็นเซอร์บอก
ความสุก % ในวินาทีเดียวกัน
→ ได้ข้อมูลติดป้ายฟรี
2
เทรนโมเดล
Edge Impulse: จำแนกภาพ
ดิบ / พอดี / งอม
(MobileNet 96×96)
3
ทำนายวันสุก
รวมภาพ (เห็นตอนนี้)
+ แก๊ส (บอกอนาคต)
→ "อีก 3 วันจะสุกพอดี"
กล้องเห็นสี/รอยช้ำ/ผิวทั้งลูก แต่ "ดมกลิ่นไม่ได้" — แก๊สจึงยังจำเป็น เพราะบอกอนาคตที่ตายังไม่เห็น

## Slide 20
ถ้าจะทำจริง
ต้องใช้อะไร และพลาดตรงไหนบ่อยที่สุด
ฮาร์ดแวร์ที่ต้องเพิ่ม
บอร์ด DevKitC-1 ที่ใช้อยู่ ไม่มีขั้วต่อกล้อง — ต้องใช้บอร์ดที่มีกล้องแยก
ตัวเลือก | จุดเด่น
XIAO ESP32S3 Sense (แนะนำ) | กล้อง + 8MB PSRAM + ช่อง microSD (เก็บรูปหลายร้อยใบได้)
ESP32-S3 N16R8 CAM | สเปกใกล้บอร์ดเดิม แต่ไม่มีช่อง SD
ราคาราว 450–700 บาท · ซื้อ 1–2 ตัวก็พอ ใช้เป็นชุดต้นแบบ
ช่อง microSD สำคัญมาก
เก็บชุดข้อมูลต้องใช้รูปหลายร้อยใบ ถ้าไม่มี SD ต้องส่งผ่าน WiFi ทีละใบ ช้ามาก
กับดักที่พลาดกันบ่อยที่สุด
แสงต้องคงที่!
  ถ้าแสงเปลี่ยน โมเดลจะเรียน "แสง" แทน "ความสุก" — ต้องมีไฟ LED ในกล่อง + ระยะกล้องคงที่
ต้องมีรูปพอ
  อย่างน้อย 100–200 รูปต่อคลาส และต้องมีมะม่วงหลายลูก ไม่ใช่ลูกเดียวถ่าย 200 ครั้ง
แยกชุดทดสอบไว้ต่างหาก
  ถ้าเทสต์ด้วยรูปที่เทรน จะได้ 99% แบบหลอกตัวเอง
เส้นทางนี้ต่อยอดไปสู่: คัดเกรดมะม่วงส่งออก · ลดขยะอาหาร · แอปมือถือถ่ายรูปเช็คความสุก

## Slide 21
ก่อนขึ้นเวที
เคล็ดลับนำเสนอให้กรรมการประทับใจ
โชว์กราฟจริง
กราฟ VOC/สีที่ค่อย ๆ เปลี่ยน เล่าเรื่องได้ดีกว่าตัวเลขนิ่ง ๆ
ชูความสัมพันธ์เหตุ-ผล
เล่าว่าเอทิลีนสูง → สุกเร็ว ไม่ใช่แค่โชว์ตัวเลข
มี control เสมอ
กล่องเปรียบเทียบทำให้ผลน่าเชื่อถือ กรรมการชอบ
เชื่อมกับชีวิตจริง
ลดขยะอาหาร / คัดผลไม้ส่งออก — ตอบโจทย์สังคม
เดโมสด (ถ้าไหว)
เปิด Dashboard บนมือถือให้กรรมการดูค่าเรียลไทม์
บอกข้อจำกัดตรง ๆ
รู้ว่าอะไรยังไม่แม่น = โตทางวิชาการ กรรมการให้คะแนน

## Slide 22
สรุปวันนี้
จากมะม่วงลูกหนึ่ง สู่ระบบเซ็นเซอร์ที่วัดได้จริง
เข้าใจวิทยาศาสตร์ของเอทิลีนและการสุก
ประกอบ ESP32 + เซ็นเซอร์บนบัส I2C ได้เอง
ใช้ได้ 2 โหมด: METER (คัดผลไม้) และ LAB (พิสูจน์เหตุ–ผล)
ออกแบบการทดลองและนำเสนอแบบมีหลักการ
ต่อยอด: เพิ่มกล้อง + TinyML ทำนายวันสุก (ข้อมูลติดป้ายเองจากเซ็นเซอร์) · คัดเกรดส่งออก · ลดขยะอาหาร